## Slide 1
徐 海 华
深圳大学生物医学工程学院
hhxu@szu.edu.cn
西丽校区A2-425
第一章 单片机技术概述

## Slide 2
Chart: 成绩构成
| 平时成绩 | 实验成绩 | 考试成绩
成绩比例 | 0.1 | 0.3 | 0.6

## Slide 3: 考试类型
I 基本题 （100分）
一. 选择题（20分，10题）
二. 解答题（20分，4题）
三. 分析程序题（20分，5题）
四. 编程与应用题（40分，3题）
II 附加题（30分，2题）

## Slide 4
  1. 教 材：
  陈桂友，《单片机原理及应用》
  机械工业出版社
  2. 参考书籍：
  李群芳， 《单片微型计算机与接口技术（第3版）》 电子工业出版社
  3. 主要特色
以实用为主
可操作性强

## Slide 5
  4. 实验课：
  教材:
  深大生物医学工程教学实验中心
  《微型计算机技术实验指导书》
  实验安排 :
  实验指导老师：刘昕宇，
  地址：A2-102
  时间：第二周开始
  内容:

## Slide 6
第 1 章 单片机技术概述
第 2 章 8051单片机及增强型8051内核
第 3 章 数字输入/输出端口
第 4 章 指令系统
第 7 章 中断
第 8 章 定时/计数器
第 9 章 串行通信
硬件部分
软件部分-重点
软硬部分-重点
第 5 章 汇编语言程序设计及仿真调试

## Slide 7: 怎么学？
以书本为基础！
掌握单片机硬件相关的基本概念、功能等
掌握单片机软件相关的基本指令、语法等
以实践为关键！
学会利用单片机设计各种硬件电路
学会编写和调试单片机程序
-----------------理论课
-----------------实验课

## Slide 8: 第一章 单片机技术概述
1.1 计算机的基本概念及分类
1.2 单片机技术发展的特点
1.3 常见的单片机简介
1.4 单片机的应用

## Slide 9
1.基本概念
：计算机是微电子学与计算数学相结合的产物。
硬件基础
软件基础

## Slide 10
2.分类：
（1）通用计算机系统------高速、海量数值计算;
科学计算、数据处理；
较高的运算速度、较大的存储容量、配备较齐全的外部设备及软件，适应性很强，应用面很广；
运行效率、速度和经济性易受影响。

## Slide 11
（2）嵌入式计算机系统-----测控系统等需要:
① 面向控制对象；
② 嵌入式；
③ 现场运行；
④ 体积小；
⑤ 控制功能。

## Slide 12: 欧姆龙血压计
微处理器芯片-单片机
Notes: 收缩压（systolic blood pressure，SBP）
舒张压（diastolic blood pressure，DBP）

## Slide 13: 1.1.1 微型计算机的组成
微型计算机
中央处理器(CPU)
存储器
输入/输出接口
运算器
控制器
程序存储器 (ROM)
数据存储器(RAM)
Notes: 闪存是一种不挥发性（ Non-Volatile ）内存，在没有电流供应的条件下也能够长久地保持数据，其存储特性相当于硬盘，这项特性正是闪存得以成为各类便携型数字设备的存储介质的基础。

## Slide 14: 1.1.2 微型计算机的分类
4位、8位、16位、32位、64位
1．按微处理器字长分类
目前工业应用中，32位是主流！
比如 意法半导体的STM32 微控制器

## Slide 15: 2. 按微型计算机的组装形式分类
（1）多板微型计算机----单机系统或系统机
微处理器、存储器、I／O接口、驱动电路、电源---在不同的PCB板；
各PCB板插在主机箱内标准的总线插槽上，通过系统总线相互连接起来。
台式电脑的主机

## Slide 16
（2）单板机
CPU、存储器、I／O接口及输入、输出设备装配在同一块印刷电路板上。
微机线切割控制器

## Slide 17
（3）单片机
CPU、RAM、ROM、I／O接口电路集成在同一块大规模集成电路芯片上，一个芯片就是一台微型机。
ST公司的8051内核 单片机
Microchip 公司的PIC 单片机

## Slide 18
内部总线(数据总线、地址总线和控制总线)
CPU
定时/计数器模块
串行通信接口
A/D转换模块
D/A转换模块
其他I/O模块
单片机工作支撑模块
数据存储器
程序存储器
其他模块
第八章
第九章
第三章
第 十 章
第七章
第二章

## Slide 19: 1.2 单片机技术发展的特点
集成度更高、功能更强
使用更方便
低电压、低功耗
价格更低
A/D 转换模块、D/A 转换模块;
在系统可编程(ISP);
在系统调试 (ISD);
……
电路结构简单、体积减少、稳定性提高
CMOS电路，具有省电工作状态。
微电子技术的发展

## Slide 20: 1.3 常见的单片机简介
Intel公司的MCS 8051系列单片机
1.8051内核的单片机
型号 | 程序存储器 | 片内RAM | 定时/计数器 | 并行I/O | 串行口 | 中断源
8031 80C31 | 无 | 128B | 2x16bit | 32 | 1 | 5
8051 80C51 | 4KB ROM | 128B | 2x16bit | 32 | 1 | 5
8052 | 8KB ROM | 256B | 3x16bit | 32 | 1 | 6
8751 87C51 | 4KB EPROM | 128B | 2x16bit | 32 | 1 | 5

## Slide 21
Atmel 公司的89系列单片机；
Philips 公司的8051内核单片机；
ST公司的增强型8051内核单片机；
Silicon Laboratories 公司的C8051 系列单片机；
华邦公司的W78系列单片机。
1.8051内核的单片机

## Slide 22
TI 公司的MSC121X系列单片机：
型号 | MSC 1200 | MSC1201 | MSC 1202 | MSC 1210 | MSC 1211 | MSC 1212 | MSC 1213 | MSC 1214
ADC分辨率(位) SPI接口 | 24 | 24 | 16 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24
ADC输入通道数 | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
DAC输出类型 | 电流型 | 电流型 | 电流型 |  | 电压/电流型 | 电压/电流型 | 电压/电流型 | 电压/电流型
DAC分辨率 | 8位 | 8位 | 8位 |  | 16位 | 16位 | 16位 | 16位
DAC建立时间(us) |  |  |  |  | 8 | 8 | 8 | 8
DAC通道数 | 1 | 1 | 1 |  | 4 | 4 | 2 | 2
I2C接口 | 有 | 有 | 有 |  | 有 |  | 有 | 
SPI接口 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有
世界最大的模拟电路技术制造商

## Slide 23: 1.3 常见的单片机简介
Microchip公司的PIC系列单片机
Freescale公司的MC68系列单片机
TI公司的MSP430系列16位单片机
台湾HOLTEK公司的HT系列单片机
National公司的COP8系列单片机
Zilog公司的Z8系列单片机
2.其他单片机

## Slide 24: 1.4 单片机的应用
电机控制、数控机床、过程控制….
1、应用范围
仪器仪表
农业
通信
日用品
军事导航
汽车电子
工业
智能灌溉、远程大棚控制….
智能仪表仪器、医疗器械、色谱仪….
调制解调器、网络终端、程控电话交换机….
移动电话、洗衣机、空调机、照相机…
导弹控制、电子干扰系统…
音响控制、点火控制、排气控制、节能控制…

## Slide 25
（1）开发流程
2、单片机应用系统的设计
1. 可行性调研
a). 充分调研；
b). 理论可行性；
c). 实践可行性。

## Slide 26
2. 系统方案设计
3. 设计方案细化、确定软硬件功能
a). 调研现有成熟方案；
b). 设立技术指标；
c). 编写任务书。
a). 硬件、软件分工；
原则：尽可能由软件实现；

## Slide 27
4. 硬件原理图设计
a). 绝对部分工作量在最初方案的设计阶段；
b). 参考、借鉴现有的电路设计；
c). 设计需要考虑问题：
选择标准化、模块化的电路；
选择功能强、集成度高的芯片；
选择通用性强、货源充足的芯片；
设计需预留余地，以便将来修改、扩展；
多做调研，采用最新的技术；
考虑各个部分的驱动能力
----实现项目全部基本功能所需的硬件电气连接原理图

## Slide 28
5. 印刷电路板设计
a). PCB设计需要考虑问题：
元器件布局合理；
模拟地与数字地分开，以减少干扰；
地线加粗；
设计需充分考虑安装、调试、维护的方便；

## Slide 29
6. 程序设计与模拟调试
a). 设计同时可进行程序模块编写、调试；
b). 设计需要考虑问题：
模块化、结构化的设计；
建立正确的数学模型；
绘制流程图，简洁、直观地对任务进行描述；
合理分配系统资源；
写上功能注释，提高程序的可读性、可维护性；
抗干扰设计
c). 利用编译程序汇编后生成目标代码。

## Slide 30
30
7. 印刷电路板的测试
8. 系统在线仿真调试
9. 系统试运行
a). 电路测试，如检查是否存在短路；
b). 元器件的焊接；
c). 不接电源后，再进行检查；
d). 接电源进行仿真调试。
a). 按模块进行仿真；
b). 整体仿真调试。
a). 程序写入单片机，进行试运行；
b). 若出现问题，修改程序，转至步骤8。

## Slide 31
（2）仿真调试
传统的单片机应用系统开发仿真环境
仿真头的位置就是应用系统中放入单片机的位置；
需使用单片机在线仿真器。

## Slide 32
在系统仿真调试模式
在系统调试(In System Debugging)；
省去价格较贵的专用仿真器；
单片机的仿真调试引脚直接通过控制电路与计算机连接，通过计算机上的调试环境对系统进行仿真、调试；
优点：能够真正仿真单片机的工作状态，完成后直接使用，节省制作电路板的费用。

## Slide 33: 作业1（P12）
  习题 1；
  习题 2；