## Slide 1: 第四章 指令系统(1)
4.1 助记符语言
4.2 指令格式及分类
4.3 寻址方式
4.4 数据传送类指令
4.5 逻辑操作类指令
4.6 算术运算类指令
4.7 位操作指令
4.8 控制转移类指令

## Slide 2: 4.1 助记符语言
4.1.1 助记符语言概述
高级语言
机器语言
C/C++、Java等；
接近自然语言和数学公式；
脱离硬件系统；
占用程序空间大；
执行效率低。
  编译
助记符语言
  编译
二进制代码；
直接面向硬件系统；
程序简炼；
执行效率高。
指令符号
便于记忆

## Slide 3
8051单片机助记符的指令格式：
操作码
目标操作数
源操作数
，
操作码：反映指令的操作功能-----指明该指令怎么操作（How）
操作数：反映指令的操作对象-----指明该指令操作什么（What）
举例：
将十六进制数8BH和累加器A中的数相加，其结果存在累加器A中。
ADD A, #8BH

## Slide 4
8051内核指令系统：111条指令，按功能分5类：
指令执行时间快：
大多数一个机器周期，少数2个，乘除4个。
指令短：
大多数1~2个字节，少数3个字节；
丰富的位操作指令：
可对内部RAM、特殊寄存器中的可寻址位进行多种位操作。
数据传送类指令
算术运算类指令
逻辑运算类指令
控制转移类指令
位操作指令

## Slide 5
4.1.2 操作码
类别 | 操作码 | 含义
传送类 | MOV、MOC、MOVX | 数据传送
 | XCH | 数据交换
 | PUSH、POP | 栈操作
数据运算类 | ADD(ADDC) | 加(带进位加)
 | SUBB | 带借位减
 | MUL、DIV | 乘、除
 | DA | 二-十进制调整指令
程序控制类 | AJMP(SJMP、LJMP) | 绝对转移(端转移、长转移)
 | JZ、JC、JB(JNZ、JNC、JNB) | 有条件转移
 | ACALL(LCALL) | 绝对调用(长调用)
 | RET(RETI) | 子程序返回(中断服务子程序返回)
 | CJNE | 第一操作数与第二操作数比较不等则转移
逻辑操作类 | CLR | 清零
 | ANL、ORL、XRL | 与、或、异或
 | RLC | 带进位左移
数据拷贝：将源操作数拷贝至目的操作数，同时保持源操作数不变；
数据交换；
28种指令。
实现加减乘除运算；
24种指令。
实现与、或、非等逻辑运算功能；
25种指令。
控制计算机程序流向的指令；
17种指令。

## Slide 6
4.1.3 操作数
传送类指令
须指明操作对象从哪里来（源地址），传到何处去（目的地址）：目的地地址在前，源地址在后。
数据运算类指令
两个输入内容，其中之一常为累加器A。
程序控制类指令
操作对象为程序计数器PC和一个数。
逻辑操作类指令
单操作数、双操作数：
与、或、非操作需两个操作数；
位清0、置位、反等操作针对某一地址，只需一个操作数。

## Slide 7
4.1.3 操作数
操作数
数据(立即数)
地址
二进制（00111100B）
十进制（60）
数字前加
“#”
1）内部数据存储器（基本、特殊）
2）外部数据存储器
3）程序存储器
4）可寻址的位（20H-2FH, A0H、A8H、。。。）
八进制（074O）
十六进制（3BH）

## Slide 8: 4.2 指令格式及分类
4. 2. 1 汇编语言的概念及格式
汇编语言定义： 用助记符来描述机器指令的语言
面向机器的程序设计语言
----低级语言
汇编语言：
MOV A, #02H MOV 20H, #03H ADDC A, 20H
说明：低级语言(机器语言、汇编语言)更接近于机器指令，而高级语言(C、C++、Java等)更接近于人的一般的思维模式
举例：实现两整数相加功能(a=a+b)。
2. C语言: int a,b; a=2; b=3; a=a+b;

## Slide 9
[标号: ]
操作码助记符 [第一操作数]
[，第二操作数]
[，第三操作数]
[；注释]
汇编语言的一般格式
标号：并非必需,但如果语句中带有“标号”, “标号” 表示的是内存中某一存储单元的地址，一般以字母开头的字符串组成。
操作码助记符：表示指令的功能，
操作数： 表示指令操作的对象， 一条指令有0~3个操作数。
举例：
操作数 | 指令 | 功能说明
0 | RETI | 中断返回
1 | CPL A | 累计器逐位取反
2 | ADD A, #56H | 加法运算
3 | CJNE R2,#60H,LOOP | R2中的数与60H 比较，不等则转移至LOOP语句

## Slide 10
4. 2. 1 汇编语言的存储格式
指令代码定义：
指令的二进制表示方法，指令在存储器中存放的形式。
按照指令字长：
2. ）双字节（45条）
3. ）3字节（17条）
操作码
RET ；机器代码：22H
操作码
操作数
MOV A, #OFH ；机器代码：74H OFH
1.） 单字节（49条）
操作码
第一操作数
MOV 74H, #OFH ；机器代码：75H 74H OFH
第二操作数

## Slide 11
4. 2. 3 指令中的符号约定(重点记忆)
符号 | 含义 | 符号 | 含义
A | 累加器ACC | Rn | 工作寄存器(n=0，1，...，7 )
B | 寄存器B | Ri | 可作地址寄存器的工作寄存器R0和R1(i=0,1)
C | 进(借)标志位 | (X) | X寄存器内容
direct | 直接地址，内部RAM的地址 | ((X)) | 由X寄存器寻址的存储单元的内容
bit | 位地址 | → | 数据的传送方向
#data | 8位常数(立即数) | ∕ | 位操作数取反
#data16 | 16位常数(立即数) | ˄ | 逻辑与
@ | 间接寻址 | ˅ | 逻辑或
rel | 8位带符号偏移量 | ⊕ | 逻辑异或

## Slide 12: 4.3 寻址方式
定义：
处理器根据指令中给出的地址信息来寻找物理地址的方式
分类(7种)：
1. 立即寻址
2. 直接寻址
3. 寄存器寻址
4. 寄存器间接寻址
5. 变址寻址
6. 相对寻址
7. 位寻址
寻址方式
通过什么途径获取操作数的方式！

## Slide 13
1. 立即寻址
特点：指令中的源操作数是立即数；
格式：立即数用一个前面加”#”号的数表示。(“@”表示什么?)
立即数类型：
1）数字：2进制、10进制、16进制；
2）字符：带单引号的字符，如’K’
把十六进制的立即数30H送入累加器A中。
MOV A，#30H
举例：

## Slide 14
2. 直接寻址
特点：指令中直接给出操作数所在单元的真实地址；
寻址范围：
内部数据存储器低128单元；
特殊功能寄存器;
位寻址区。
把内部RAM单元30H中的数据传送给累加器A，指令中30H就是操作数的直接地址。
MOV A，30H
举例：
0 0 1 1 1 1 0 0

## Slide 15
3. 寄存器寻址
特点：操作数在寄存器中，因此指定了寄存器就得到了操作数。
寻址范围包括：
工作寄存器组R0~R7；
部分特殊寄存器ACC，B，DPTR 。
把工作寄存器R1的内容传送到累加器A中。
MOV A，R1
举例：
0 1 0 0 1 0 1 1

## Slide 16: 直接寻址与寄存器寻址的差别
直接寻址：
以操作数所在字节地址(占一个字节)出现在指令码中；
寄存器寻址：
1. 寄存器编码出现在指令码中；
2. 可寄存器寻址的寄存器：A,B, DPTR,R0~R7；
3. 操作码和寄存器编码合用一个字节，
4. 寄存器寻址的指令机器码短，执行速度快。

## Slide 17
4. 寄存器间接寻址
特点：
寄存器存放的是操作数的地址，即操作数是通过寄存器间接得到的；
以寄存器符号的形式来表示，在寄存器名称前面加上间接寻址符号“@”。
寻址范围包括：
工作寄存器组R0、R1；
堆栈指针SP、16位数据指针DPTR 。
假设R0中内容为30H，则以R0寄存器的内容30H为地址，把内部RAM 30H单元中的内容传送给累加器A
MOV A，@R0
举例：
0 1 0 1 0 0 1 1

## Slide 18
5. 变址寻址
特 点：
寻址对象：程序存储器的地址；
以DPTR或PC作基址寄存器，以累加器A作为变址寄存器，以两者的内容之和形成的16位数作为操作数地址；
采用变址寻址的指令只有3条：
a) MOVC A，@A+DPTR
b) MOVC A，@A+PC
c ) JMP @A+DPTR
前2条是程序存储器读指令，也称查表指令.
后1条是无条件转移指令，又叫散转指令。

## Slide 19
MOVC A，@A+DPTR
举例：
假设执行指令前：A=30H，DPTR=22F1H。
根据变址寻址方式形成的操作数地址为多少？？
思考：
0010 0010 1111 0001
+ 0011 0000
0010 0011 0010 0001
2321H
0 1 1 0 1 0 0 0

## Slide 20
6. 相对寻址
特 点：
为实现程序的相对转移设计，由相对跳转指令所采用；
指令中给定的地址偏移量rel与程序计数器PC的当前值相加，构成程序转移的目的地址；
注意！PC的当前值为该相对转移指令的下一条指令的地址；
转移目的地地址表示为：
目的地址=转移指令地址+转移指令字节数+rel
注意：相对地址偏移量rel是一个8位带符号二进制补码，范围为+127—-128

## Slide 21
JC 35H
举例：
转移目的地址为？
程序存储器地址2000H处有一条采用相对寻址方式的两字节转移指令：
PC的当前值？
思考：
2002H
偏移量？
35H
2037H

## Slide 22
7. 位寻址
特 点：
8051具有独立的位处理机即布尔处理机，对寻址的位进行处理；
允许采用位寻址方式。
思考：
内部数据存储器的位寻址区：16个字节单元的128个位；
特殊功能寄存器中可直接寻址的位；
哪些位地址空间？？

## Slide 23
以进位位CY作为位累加器，将布尔累加器C的值与位地址31H中的值进行逻辑“与”操作。
ANL C，31H
举例：

## Slide 24: 4.4 数据传送类指令
特 点：
对内部和外部资源赋值、交换及堆栈存取操作等；
按操作方式分类：数据传送、数据交换及栈操作。

## Slide 25: 4.4.1 数据传送指令
1. MOV 指令
完成累加器、寄存器、内部数据存储器、特殊功能寄存器之间数据的传送功能。
A
dir
Rn
@Ri
#data
四种寻址方式: 立即寻址、寄存器寻址、寄存器间接寻址、直接寻址等。

## Slide 26
助记符 | 功能说明
Mov A, #data | 立即数传送到累加器
Mov direct, #data | 立即数传送到直接寻址CPU内部RAM
Mov @Ri, #data | 立即数传送到寄存器间接寻址CPU内部RAM
Mov Rn, #data | 立即数传送到寄存器
1） 立即数送累加器A和内部数据存储器(Rn、内部RAM和SFR)
回顾：
@符号：间接寻址----Ri、SP、DPTR；
（（Ri））：把立即数送到由Ri寄存器的内容所指出的那个RAM单元去。i=0或者1

## Slide 27
举例：
1） 立即数送累加器A和内部数据存储器(Rn、内部RAM和SFR)
1. 将立即数79H传送到寄存器R0中。
MOV R0， #79H
之后，将立即数56H传到R0间接寻址单元中。
MOV @R0， #56H
此时79H单元中的内容变为多少？
思考：
56H
2. 将立即数56H送入20H单元中。
MOV 20H， #56H
3. 将立即数80H直接送入P1口中。
MOV P1， #80H
P1口的地址多少？
思考：
90H (Page 21,特殊功能寄存器)

## Slide 28
助记符 | 功能说明
Mov A, direct | 直接寻址CPU内部RAM传送到累加器
Mov A, @Ri | 寄存器间接寻址CPU内部RAM传送到累加器
Mov A, Rn | 寄存器传送到累加器
Mov direct, A | 累加器传送到直接寻址CPU内部RAM
Mov @Ri, A | 累加器传送到寄存器间接寻址CPU内部RAM
Mov Rn, A | 累加器传送到寄存器
2） 内部数据存储器(Rn、内部RAM和SFR)与累加器A传送数据

## Slide 29
举例：
1. 将寄存器R1中的数据传送到累加器A中。
MOV A， R1
R1的地址为多少？
思考：
当RS1、RS0的值为0 时，R1的地址为：
2.判断下列指令是否正确,为什么？
MOV R1，#82H
MOV A， @R1
特殊寄存器：80H ~FFH,只能被直接访问，
82H是特殊寄存器 DPL 的地址，不能使用间接访问寻址方式。
01H
11H
当RS1、RS0的值为2时，R1的地址为：

## Slide 30
助记符 | 功能说明
Mov direct, direct | 直接寻址CPU内部RAM传送到直接寻址CPU内部RAM
Mov direct, @Ri | 寄存器间接寻址CPU内部RAM传送到直接寻址CPU内部RAM
Mov direct, Rn | 寄存器传送到直接寻址CPU内部RAM
Mov @Ri, direct | 直接寻址CPU内部RAM传送到寄存器间接寻址CPU内部RAM
Mov Rn, direct | 直接寻址CPU内部RAM传送到寄存器
3） 内部数据存储器中的Rn、SFR与内部RAM传送数据

## Slide 31
举例：
1. 如何设置PSW中RS0和RS1的值使得以下指令等同？
MOV 40H， R0
MOV 40H， 18H
R0的地址为多少？
思考：
R0在内部数据存储器中的地址与RS1、RS0的值有关（Page20，表2-1）. 当RS1、RS0的值为11 时，R0的地址为18H,此时以上指令等同。

## Slide 32
3） 目标地址传送
助记符 | 功能说明
Mov DPTR,#data16 | 把16位常数装入数据指针
举例：
MOV DPTR, #2050H
将16位二进制立即数2050H传送至DPTR中。
51内核字长为8位，如何操作16位二进制数？
思考：

## Slide 33
2. MOVX
累加器A和外部扩充的RAM或扩展I/O口进行数据传送。
寻址方式: 寄存器间接寻址。
寄存器间接寻址特点？
特点：(P17)
操作数是通过寄存器间接得到的；
在寄存器名称前面加上间接寻址符号“@”。
---- MOVe eXternal RAM 缩写
回顾：

## Slide 34: MOVX指令
助记符 | 功能说明
MOVX A, @Ri | CPU外部RAM(Ri间接寻址)传送到累加器
MOVX @Ri, A | 累加器传送到CPU外部RAM(Ri间接寻址)
MOVX A, @DPTR | CPU外部RAM(DPTR间接寻址)传送到累加器
MOVX @DPTR, A | 累加器传送到CPU外部RAM(DPTR间接寻址)

## Slide 35: 8位地址寻址的MOVX指令
外部数据存储器的页操作，由Ri(R0 或R1)提供低8位地址（页内地址），寻址范围0~255。
访问更多空间，使用P2口输出高8位地址。
举例：
将立即数23H送入外部RAM 0FFFH单元中。
MOV A, #23H
MOV P2, #0FH
MOV R1, #0FFH
MOVX @R1, A

## Slide 36: 16位地址寻址的MOVX指令
用16位数据存储器地址指针DPTR进行寄存器间接寻址。范围：64KB的外部数据存储器。
举例：
将立即数23H送入外部RAM 0FFFH单元中。
MOV A, #23H
MOV DPTR, #0FFFH
MOVX @DPTR, A
注意！实际应用中，一般使用DPTR访问外部数据寄存器。

## Slide 37
3. MOVC
---- MOVe Code缩写
程序存储器向累加器传送指令,也被称为查表指令，查询已在程序存储器中做好的表格。
寻址方式: 变址寻址。
特点：(P18)
以DPTR或PC作基址寄存器，以累加器A作为变址寄存器，以两者的内容之和形成的16位数作为操作数地址。
思考：变址寻址特点？
回顾：

## Slide 38: 两种MOVC指令
助记符 | 功能说明
MOVC A, @A+DPTR | 以A和DPTR间接寻址的代码字节传送到累加器
MOVC A, @A+PC | 以A和PC间接寻址的代码字节传送到累加器
相同点：都可用于查表，完成从程序存储器读取数据功能。
不同点：
1. 以PC作为基址寄存器：寻址范围256字节
在CPU取完指令操作码时PC会自动加1，指向下一条指令的第一个字节地址，其范围只能是以PC当前值开始后的256个字节内；
2. 以DPTR作为基址寄存器：寻址范围64KB

## Slide 39
举例：
分析执行下列程序后A的值为多少？
MOV A, #01H
MOV DPTR, #M2
MOVC A，@A+DPTR
M2：DB 66H，77H， 88H， 99H
M1： RET
；A=01
；M2的地址传送到DPTR
；执行完该指令，A=(01+DPTR)=(1+M2)=77H
；子程序返回指令
；定义字节数据
DB为在程序存储器中定义字节伪指令，MOVC指令把地址为（M2+1）单元的内容送到A，因此，持续执行结果为A=77H
注意! 不要把伪指令与指令相混淆! 伪指令不产生可执行的代码, 它们对代码存储器的内容没有直接的影响。伪指令改变汇编器的状态,定义用户符号,以及添加信息到目标文件。

## Slide 40
思考：
如何用基址寄存器PC重新编写上述的程序段？？
MOV A, #02H
MOVC A，@A+PC
M2：DB 66H，77H， 88H， 99H
M1： RET
；A=02
；取完该指令PC=M1，执行（2+M1）→A
；子程序返回指令，为一字节指令
执行MOVC指令时：PC=M1，A+PC=2+M1，RET指令占一个字节，（2+M1）=77H，因此，执行MOVC A , @A +PC指令后，A=77H。

## Slide 41: 4.4.2 数据交换指令
1. 字节交换指令XCH
-------字节交换指令、半字节交换指令
XCH A,
direct
@Ri
Rn
；(A)
(direct)
；(A)
((Ri))
；(A)
(Rn)

## Slide 42
(A)=65H
作用：把两个单元中的内容相互交换。
1. 字节交换指令 XCH
A
@Ri
dir
Rn
举例：
假设(R0)=23H, (A)=2FH, (23H)=65H,执行以下指令后A的值为多少？
XCH A, @R0
----Exchange

## Slide 43
1. 低半字节交换指令XCHD
XCHD A, @Ri
；(A3-0)
( ( Ri )3-0 )
作用：把累加器A中的低4位与寄存器间接寻址的内部RAM单元的低4位内容相互交换，高4位不变，标志位不变。
----Exchange low-order Digit

## Slide 44
举例：
设 (A)=34H,(50H)=96H,执行以下指令后A和50H地址中的内容变为多少？
结果：
(A)=36H, (50H)=94H
MOV R1, #50H
XCHD A, @R1
.
.
.
.
.
.
内部RAM
50H
50H
A
Ri

## Slide 45: 4.4.2 栈操作指令
(1) 入栈操作
PUSH dir
;SP+1→SP, (dir)→(SP)
(2) 出栈操作
POP dir
; (SP) → (dir)， SP-1 →SP
先弹出 栈顶内容到直接寻址单元 ，然后SP-1 →SP，形成新堆栈指针。
先SP+1→SP, 指向栈顶的上一个空单元，然后把直接寻址单元的 内容压入SP 所指 的单元中 ；

## Slide 46
特点：
“后进先出”：由堆栈指针SP自动跟踪栈顶地址，栈底为低地址，栈顶为高地址；
PUSH和POP为逆传送指令，用于保护现场和恢复现场，使程序执行 更迅速、书写更简单;
堆栈操作是字节数据操作，每次压入或者弹出一个8位数。

## Slide 47
举例：
MOV A, #90H
MOV SP, #15H
PUSH ACC
POP 20H
；SP=16H，(16H)=90H (A为直接寻址，写入ACC)
；(20H)=90H, SP=15H
.
.
.
.
.
.
16H
15H
SP →
90H
A
片内RAM
PUSH ACC 堆栈操作
90H
.
.
.
.
.
.
16H
15H
SP →
片内RAM
20H
POP 20H 堆栈操作
执行以下指令后20H、SP、A地址中的内容变为多少？

## Slide 48: 数据传送类指令小结
执行传送指令时，源地址单元内容送至目标地址后，该单元内的内容不变；
对特殊功能寄存器SFR操作仅能使用直接寻址方式；
使用PUSH和POP操作累加器A时，累加器应写成“ACC”而不是“A”；
当向累加器传送数据时，影响PSW 的P标志，除了用POP或MOV 指令将数据传送到PSW外，传送操作一般不影响标志位。

## Slide 49: 作 业5
习题2、4、5